Оглавление

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

- Общие положения………………………………………………………………..2

  - Введение………………………………………………………………………….2

  - Цель разработки проекта………………………………………………………..2

  - Используемые исходные материалы…………………………………………...2

  - Опорно-межевая сеть на территории проектирования………………………..3

  - Рекомендации по порядку установления границ на местности………………3

  - Структура территории, образуемая в результате межевания…………………3

  - Сервитуты и иные обременения………………………………………………..3

- Формирование земельных участков проектируемой территории……………..3

  - Площади образуемых и изменяемых земельных участков……………………3

  - Сведения о характерных точках границы образуемых земельных участков. 4-5

  - Правовой статус объектов межевания…………………………………………..5

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Чертеж межевания территории в микрорайоне «Крутая гора» (земельные участки для многодетных семей).

# 1. Общие положения

## 1.1 Введение

Проект межевания территории в микрорайоне «Крутая гора» (земельные участки для многодетных семей) был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- «Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края», утвержденного Решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 г. № 280, (размещены на официальном сайте органов Добрянского городского поселения в сети «Интернет» -  www.dobryanka-city.ru).

Картографический материал выполнен в системе координат местности МСК-59.

## 1.2 Цель разработки проекта:

## Разработка проектной документации по межеванию территории, для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой.

## 1.3 Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

## 1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК-59. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельного участка на местности.

## 1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельного участка на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

## 1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается:

- размещение объектов транспортной инфраструктуры;

- размещение объектов благоустройства и озеленения, тротуара.

Категория земель: земли населенных пунктов.

## 1.7 Сервитуты и иные обременения

На проектируемой территории расположены:

- Существующая линия электропередач ВЛ.

# 2. Формирование земельных участков проектируемой территории.

Проектом предусматривается формирование земельных участков для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры.

## 2.1 Площади образуемых и изменяемых земельных участков:

| Обозначение земельного участка | Площадь, кв.м |
| --- | --- |
| :ЗУ | 70182 |

## 2.2  Сведения о характерных точках границы образуемых  земельных участков:

Обозначение земельного участка :ЗУ

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 570 283,06 | 2 243 643,22 |
| 2 | 570 300,32 | 2 243 667,75 |
| 3 | 569 760,59 | 2 244 047,30 |
| 4 | 569 776,34 | 2 244 069,05 |
| 5 | 569 539,74 | 2 244 236,10 |
| 6 | 569 383,92 | 2 244 014,39 |
| 7 | 569 541,56 | 2 243 766,83 |
| 8 | 569 535,71 | 2 243 758,50 |
| 9 | 569 673,07 | 2 243 661,62 |
| 10 | 569 681,78 | 2 243 674,05 |
| 11 | 569 558,98 | 2 243 760,44 |
| 12 | 569 616,47 | 2 243 842,16 |
| 13 | 569 898,91 | 2 243 643,45 |
| 14 | 569 870,16 | 2 243 602,62 |
| 15 | 569 833,06 | 2 243 619,75 |
| 16 | 569 792,30 | 2 243 596,32 |
| 17 | 569 743,22 | 2 243 630,93 |
| 18 | 569 734,53 | 2 243 618,61 |
| 19 | 569 790,56 | 2 243 579,19 |
| 20 | 569 834,31 | 2 243 604,34 |
| 21 | 569 876,10 | 2 243 585,04 |
| 22 | 570 038,21 | 2 243 815,48 |
| 23 | 569 613,26 | 2 244 064,22 |
| 24 | 569 495,45 | 2 244 147,02 |
| 25 | 569 543,37 | 2 244 215,20 |
| 26 | 569 661,18 | 2 244 132,40 |
| 27 | 569 485,61 | 2 243 882,62 |
| 28 | 569 401,96 | 2 244 013,97 |
| 29 | 569 426,83 | 2 244 049,38 |
| 30 | 569 544,62 | 2 243 966,58 |
| 31 | 569 554,97 | 2 243 981,30 |
| 32 | 569 437,18 | 2 244 064,10 |
| 33 | 569 485,10 | 2 244 132,30 |
| 34 | 569 602,91 | 2 244 049,47 |
| 35 | 569 550,89 | 2 243 780,11 |
| 36 | 569 496,06 | 2 243 866,20 |
| 37 | 569 592,43 | 2 244 003,28 |
| 38 | 569 669,58 | 2 243 948,98 |
| 39 | 569 749,64 | 2 243 770,52 |
| 40 | 569 626,83 | 2 243 856,90 |
| 41 | 569 684,32 | 2 243 938,62 |
| 42 | 569 807,12 | 2 243 852,21 |
| 43 | 569 977,12 | 2 243 754,64 |
| 44 | 569 829,75 | 2 243 858,32 |
| 45 | 569 887,24 | 2 243 940,01 |
| 46 | 570 034,60 | 2 243 836,38 |
| 47 | 569 679,93 | 2 243 963,67 |
| 48 | 569 602,77 | 2 244 017,98 |
| 49 | 569 675,90 | 2 244 122,04 |
| 50 | 569 753,08 | 2 244 067,76 |
| 51 | 569 817,48 | 2 243 866,93 |
| 52 | 569 694,69 | 2 243 953,32 |
| 53 | 569 752,16 | 2 244 035,06 |
| 54 | 569 874,94 | 2 243 948,69 |
| 55 | 569 909,26 | 2 243 658,20 |
| 56 | 569 761,90 | 2 243 761,88 |
| 57 | 569 819,39 | 2 243 843,57 |
| 58 | 569 966,75 | 2 243 739,92 |

2.3  Правовой статус объектов межевания

В границах проектируемой территории объектов культурного наследия не обнаружено. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ